## Slide 1: Formation pour les dépôts de vente de médicaments accrédités Ouganda
Module 3 : Session 9
Utilisation d’un TDR* pour le paludisme
*TDR = Test de diagnostic rapide

## Slide 2: Objectifs
Après avoir participé activement à cette session, la personne pourra :
  Démontrer le processus de test du TDR.

## Slide 3: Les tests de diagnostic rapide
Nous devons confirmer tous les cas suspects de paludisme en déterminant la présence de parasites dans le sang.
Dans un dépôt de vente de médicaments, nous pouvons le faire en utilisant des tests de diagnostic rapide (TDR).
Un TDR est précis, simple à exécuter et ne nécessite pas de microscope.

## Slide 4: Comment utiliser un TDR : Étape 1
Réunissez votre matériel
  Une feuille d’instruction (notice de la boîte)
  Les cassettes emballées
  Les lancettes
  Des dispositifs de prélèvement du sang (compte-gouttes ou tubes micro-capillaires)
  Un réactif tampon
  Des tampons (70 % d’alcool, ouate ou gaze)
  Des gants
  Un minuteur (montre ou horloge)

## Slide 5: Comment utiliser un TDR : Étape 2
Préparez-vous pour le test
  Lisez attentivement les instructions sur la façon d’utiliser le kit de test du paludisme.
  Vérifiez la date de péremption au dos de la boîte. Si le kit du test est arrivé à échéance, utilisez une autre cassette.
  Vérifiez que le film de protection n’est pas endommagé en exerçant une légère pression et en écoutant ou ressentant une fuite d’air potentielle. Si le film est endommagé, utilisez une autre cassette.
  Parlez au client et expliquez ce que vous voulez faire.

## Slide 6: Comment utiliser un diagnostic rapide : Étape 3
Ouvrez la cassette emballée
  Ouvrez la boîte en tirant le long de l’encoche.
  Repérez ce qui suit :
  c. Jetez le sachet déshydratant.
Sachet déshydratant
Cassette

## Slide 7: Comment utiliser un TDR : Étape 3 (suite)
Remarque : le TDR ouvert ressemble à ceci :
Notes: Fenêtre de test
Trou/alvéole pour le sang
Trou/alvéole pour la solution tampon
Ligne de contrôle « C »
Ligne de test « T »

## Slide 8: Comment utiliser un TDR : Étape 4
Prélevez le sang du client.
  N’oubliez pas de mettre des gants.
  Nettoyez le doigt du client avec un tampon d’alcool.
  Laissez SÉCHER l’endroit.
  Piquez le côté du doigt du client pour obtenir une très petite quantité de sang.
Remarque : Jetez la lancette dans un récipient pour déchets pointus.

## Slide 9: Comment utiliser un TDR : Étape 5
Transférez le sang dans l’alvéole de la cassette.
  Touchez immédiatement la pointe du tube capillaire avec le sang dans l’alvéole de l’échantillon dans la cassette.
  Laissez le temps au sang d’être absorbé par la solution tampon au fond de l’alvéole.
  Mettez un coton sec à l’endroit de la piqûre pour arrêter le saignement.
Remarque : Jetez le tube capillaire dans le récipient pour déchets pointus.

## Slide 10: Comment utiliser un TDR : Étape 6
Mettez (5) gouttes de solution tampon dans l’alvéole à cet effet.

## Slide 11: Comment utiliser un TDR : Étapes 7-8
7. Réglez le minuteur sur 20 minutes.
8. Lisez les résultats exactement vingt (20) minutes après avoir ajouté la solution tampon.
Remarque : Ne lisez pas les résultats avant ou après 20 minutes.

## Slide 12: Comment utiliser un TDR : Étape 9
9. Interprétez les résultats.
  Examinez la section de la fenêtre de la cassette.
  Si vous voyez une seule ligne de contrôle rouge près de la marque « C », le résultat est NÉGATIF – la personne n’a pas le paludisme.
Une bande de contrôle près de la
marque « C ».
Notes: Fenêtre des résultats
Trou carré (pour le sang)
Trou rond (pour la solution tampon
Ligne de contrôle « C »
Ligne de test « T »

## Slide 13: Comment interpréter les résultats
9. Interprétez les résultats (suite)
  Si vous voyez deux (2) lignes de couleur rouge – une ligne de test et une ligne de contrôle – près de la marque « C », le résultat est POSITIF – la personne a le paludisme.
  d. Si la ligne de contrôle n’apparaît pas, le test n’est pas valide et doit être répété. (Les réactifs peuvent être périmés ou la procédure pourrait ne pas avoir été suivie correctement.)

## Slide 14: Traitez de manière appropriée
Notes: mTDR positif
Administrez de l’artéméther-luméfantrine (Coartem)
mTDR négatif
N’ADMINISTREZ PAS de médicament contre le paludisme. Évaluez les autres causes de fièvre et dispensez en conséquence.

## Slide 15: Précautions
Veillez à ce que les TDR soient stockés à la température ambiante (4 – 40 ˚C).
Suivez les instructions contenues dans la notice.
Utilisez les volumes d’échantillon et de solution tampon recommandés.
N’ouvrez pas le film de protection avant que le test ne soit prêt.